## Slide 1: «Технические средства защиты объектов»
Лекция №1 Общие принципы построения инженерно-технической защиты объектов
1-й учебный вопрос Общие принципы построения системы инженерно-технической защиты объектов
2-й учебный вопрос Руководящие документы. Положения и инструкции
3-й учебный вопрос Семирубежная модель защиты информации

## Slide 2
Номера и наименования разделов и тем | Всего часов по учебн. дисципл. | В т.ч. аудиторных учебных занятий | Из них по видам учебных занятий |  |  |  |  |  |  | Самост.работа |  | 
 |  |  | Лекции | Семинары | Лаборат.работы | Практ.занятия | Групп.занятия | Контр.работы | Экзамен | Всего часов | Из них | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дом.задание | Эссе
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
9 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Тема № 1. Общие принципы построения инженерно-технической защиты объектов | 6 | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 
Тема № 2. Технические средства защиты объектов. Физические принципы построения | 8 | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 
Тема № 3. Средства охраны периметра и открытых площадок | 10 | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 
Тема № 4. Объектовые охранные системы | 10 | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 
Тема № 5. Системы контроля и управления доступом | 10 | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 
Тема № 6. Системы охранные телевизионные | 10 | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 
Тема № 7. Системы охранного освещения, постовой связи, электропитания | 10 | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 
Тема № 8. Ведомственные системы безопасности объектов | 8 | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 
Итого за семестр: | 108 | 32 | 16 |  |  | 16 |  |  | 36 | 40 |  | 
Итого за учебный год: | 108 | 32 | 16 |  |  | 16 |  |  | 36 | 40 |  | 
Всего по дисциплине: | 108 | 32 | 16 |  |  | 16 |  |  | 36 | 40 |  | 

## Slide 3
Системная концепция обеспечения безопасности объекта
1. Определение стратегии комплексной безопасности. Здесь решаются проблемы классификации, систематизации и дифференциации угроз; определяются структура и задачи служб безопасности; разрабатываются (определяются) нормативно-правовые документы, регламентирующие с позиций юриспруденции деятельность служб безопасности (СБ); на основе анализа ресурсов, технико-экономических показателей и социальных аспектов безопасности разрабатываются планы мероприятий по обеспечению безопасности объектов.
2. Обеспечение безопасности от физического проникновения на территорию и в помещения объекта. В этом блоке задач на основе анализа доступности объекта моделируются стратегия и тактика поведения потенциального нарушителя (по всем возможным моделям нарушителей); дифференцируются зоны безопасности; на основе определения ключевых жизненно важных центров объектов разрабатываются принципы и схемы оборудования техническими средствами охранной сигнализации и телевизионного наблюдения, средствами инженерной, технической и специальной защиты рубежей охраны (периметра, территории, зданий, помещений, хранилищ, сейфов, транспортных коммуникаций, средств связи, компьютерных сетей и т.д.). Соответственно, на основе расчета тактико- технических требований выбирается состав и номенклатура технических средств.

## Slide 4
3. Защита информации. Решение задач данного блока обеспечивается специальными методами защиты. На основе разработки принципов проверки, классификации источников информации и каналов ее утечки разрабатываются концептуальные модели защиты от утечки информации, проводятся их оценки на предмет эффективности предлагаемых этими моделями решений. Здесь решается широкая гамма задач разработки методов защиты по всем возможным каналам утечки (речевой, визуальный, виброакустический, электромагнитный, проводной, за счет паразитных связей и наводок и др.). Разрабатывается нормативная база по защите от утечки информации. На основе моделирования возможных способов приема информации потенциальным нарушителем за пределами помещений посредством применения направленных микрофонов, лазерных средств и т.п. вырабатываются методы пассивной и активной защиты.
4. Защита от прогнозируемых к применению средств внегласного контроля. Эти задачи ориентированы на модель нарушителя - сотрудника учреждения, либо на проведение контрразведывательных мероприятий, если по оперативным каналам получена информация о заинтересованности, которую проявили организованные преступные формирования к данному объекту. Здесь решается ряд специфических задач от выбора и установки средств негласного контроля до выбора организационно-режимных мер защиты от негласного контроля со стороны потенциального нарушителя. Большое внимание здесь уделяется техническим средствам дефектоскопии, автоматизации средств контроля трактов передачи информации, анализу системы демаскирующих признаков и ряду других.

## Slide 5
5. Защита от диверсионно-террористических средств (ДТС). Задачи данной предметной области также решаются специальными методами защиты. На основе исследования, классификации и моделирования вариантов активных действий террористов, прогнозирования возможных способов доставки ДТС на территорию объекта, изучения каналов управления диверсиями и технических способов их осуществления (например, с использованием радиовзрывателей) выбирается аппаратура обнаружения ДТС, разрабатываются организационно-технические мероприятия по созданию контрольных пунктов, постов проверки, использованию меточной техники и ряд других. Разрабатываются рекомендации по выбору техники обнаружения.
6. Обеспечение безопасности (защита информации) в локальных вычислительных сетях (ЛВС) и ПЭВМ, т.е. в автоматизированных системах обработки информации (АСОИ). Здесь на основе анализа моделей нарушителей, классификации видов угроз и видов компрометации информации разрабатывается комплексный подход к защите информации в автоматизированных информационных системах, ЛВС, серверах и ПЭВМ, соответствующая нормативно- правовая база защиты, регламентирующие документы; разрабатываются методы и способы программно-аппаратной защиты от несанкционированного доступа и копирования (НСД, НСК). Особое место занимают разработка и внедрение специальных математических и программных методов защиты операционных систем, баз данных и серверов, методов идентификации пользователей и ЭВМ, паролей, ключей и антивирусных программ. На основе определения и анализа задач СБ разрабатываются организационные меры защиты.

## Slide 6
  7. Защита систем связи. С точки зрения проведения разведывательных операций со стороны ОПФ (Г) необходимость тщательной разработки данного блока задач является чрезвычайно актуальной, ибо наиболее доступными для перехвата нарушителем информации, безусловно, являются каналы связи. Здесь на основе классификации сетей связи разрабатываются методы оптимизации связи, криптографической защиты, защиты телефонных сетей связи. Наряду с решением проблем стандартизации защиты, создаются специальные методы и способы, обеспечивающие конфиденциальную связь.
  8. Человеческий фактор в системе обеспечения безопасности. Здесь рассматривается блок задач, решаемый детективной группой службы безопасности, как то:
-разработка и реализация мероприятий по изучению лиц из числа персонала и иных лиц, в действиях которых содержатся угрозы безопасности деятельности учреждения посредством воздействия на его сотрудников, их близких и родственников;
-проверка кандидатов для приема на работу;
-разработка и реализация мероприятий по обеспечению "чистоты рук";
-организация взаимодействия и поддержание контактов с силами поддержки и/или правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности и многое другое.

## Slide 7
9. Исследование средств отечественного и зарубежного вооружения, которые могут применяться для поражения объектов. В данном блоке задач должны быть рассмотрены возможные способы и применяемые организованными преступными формированиями (или исполнителями - одиночками) виды вооружения, взрывчатых или иных поражающих веществ для осуществления вооруженной акции. Здесь на основе анализа тактико-технических характеристик традиционных и нетрадиционных средств поражения объектов должна быть дана классификация этих средств, описаны характерные признаки их поражающего действия, методы и способы их обнаружения, локализации, обезвреживания или уничтожения, а также проведена оценка эффективности систем охраны и обороны объектов.
10. Организация системы контроля доступа. Этот блок задач направлен на эффективную реализацию процедур проверки человека, пытающегося открыто ("законным образом") проникнуть на территорию объекта, в отдельные его помещения и режимные зоны. Здесь решаются задачи идентификации - это установление тождества (опознание личности) по совокупности общих и частных признаков и аутентификации - это установление подлинности личности.

## Slide 8
В мировой практике уже давно используется такое понятие как система защиты, под которой подразумевается комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на выявление и противодействие различным видам угроз деятельности объекта.
Рассмотрение возможных угроз проводится по следующим основным направлениям:
- безопасность персонала: неэффективная защита может привести к ущербу здоровью или даже угрозе жизни сотрудников;
- угрозы материальным ценностям, имуществу и оборудованию;
безопасность информации.
Существенным при оценке угроз и выборе приоритетов в системе защиты является учет международного опыта по организации охранной деятельности применительно к объектам конкретного вида, например, банков, предприятий, крупных офисов и т.д. Этот опыт берется за основу и при подготовке современных нормативов защиты. Так, например, западно-европейские фирмы - производители оборудования для систем банковской защиты придерживаются единых критериев оценки угроз, согласно которым для сейфовых комнат - хранилищ ценностей и компьютерной информации приоритеты направлений защиты следующие (более подробно см. Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации, СТО БР ИББС-1.3-2016):
терроризм, стихийные бедствия и аварии, пожары, наводнения, механическое разрушение;
несанкционированный (неразрешенный) съем информации из компьютерного банка данных;
несанкционированное проникновение в сейфовую комнату как с целью кражи ценностей, так и с целью кражи информации.

## Slide 9
В основе разработки системы защиты объекта и организации ее функционирования лежит принцип создания последовательных рубежей, в которых угрозы должны быть своевременно обнаружены, а их распространению будут препятствовать надежные преграды. Такие рубежи (зоны безопасности) должны располагаться последовательно от ограждения вокруг территории объекта до главного особо важного помещения, такого как хранилище материальных и информационных ценностей.
Защита объекта должна состоять из различного рода ограждений его периметра и специально оборудованных въездов и проходов, решеток на окнах и в дверных проемах, резервных выходов из здания, охранной сигнализации, охранного освещения и охранного теленаблюдения.
Элементы защиты всех участков объекта должны взаимодополнять друг друга. Эффективность всей системы защиты от несанкционированного проникновения будет оцениваться по максимуму времени, которое злоумышленник затратит на преодоление всех зон безопасности. За это же время должна сработать сигнализация, сотрудники охраны установят причину тревоги, примут меры к задержанию злоумышленника и вызовут подкрепление из ближайшего отделения милиции или из сил поддержки.

## Slide 10
Руководящие документы. Положения и инструкции
ГОСТ Р 50739-95
Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования
ГОСТ Р 50922-2006
Защита информации. Основные термины и определения
ГОСТ Р 51188-98
Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство
ГОСТ Р 51275-2006
Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения
ГОСТ Р 51583-2014
Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения
ГОСТ Р 52069.0-2013
Защита информации. Система стандартов. Основные положения
ГОСТ Р 52447-2005
Защита информации. Техника защиты информации. Номенклатура показателей качества
ГОСТ Р 52448-2005
Защита информации. Обеспечение безопасности сетей электросвязи. Общие положения
ГОСТ Р 52633.0-2006
Защита информации. Техника защиты информации. Требования к средствам высоконадежной биометрической аутентификации

## Slide 11
Семирубежная модель защиты информации

## Slide 12
1) территории, занимаемой ООИ;
2) зданий, расположенных на территории;
3) помещений внутри здания, в которых расположены ресурсы ООИ и защищаемая информация;
4) ресурсов, используемых для обработки и хранения информации и самой защищаемой информации;
5) линий связи, проходящих в пределах одного и того же здания;
6) линий (каналов) связи, проходящих между различными зданиями, расположенными на одной и той же охраняемой территории;
7) линий (каналов) связи, соединяющих с другими объектами вне охраняемой территории.

## Slide 13
Литература (основная и дополнительная):
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
а) Основная литература:
Магауенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения
Учебное пособие для вузов.3-е издание, стереотипное. 2017 г. 494 с.
б) Дополнительная литература:
1. Г. Кругль Профессиональное видеонаблюдение. Практика и технологии аналогового и цифрового CCTV, М.: Новое знание, 2007. – 584 с.
2. Ворона В.А., Тихонов В.А Системы контроля и управления доступом М., 2004. - 512с
3. Шемигон Н.Н. Петраков А.В. Охрана объектов. Техника и технологии. Учебное пособие. – М.: Энергоатомиздат: 2005. – 677 с.
4. Синилов В.Г. Системы охранной, пожарной и охрано-пожарной сигнализации. Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат: 2010. – 516 с.
5. Гарсиа М. Проектирование и оценка систем физической защиты, СПб.: Питер 2011. - 416 с.
в) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Каталог технических средств охраны.  http://www.ktso.ru/katalog/katalog.php