## Slide 1: «Технические средства защиты объектов»
Лекция №4 Объектовые охранные системы
1-й учебный вопрос Общие сведения о объектовых охранных системах
2-й учебный вопрос Типы объектовых охранных систем
3-й учебный вопрос Типовые объектовые охранные системы

## Slide 2
1. Общие сведения о объектовых охранных системах
Современные электронные системы охраны весьма разнообразны и в целом достаточно эффективны. Однако большинство из них имеют общий недостаток: они не могут обеспечить раннее детектирование вторжения на территорию объекта. Такие системы, как правило, ориентированы на обнаружение нарушителя, который уже проник на охраняемую территорию или в здание. Это касается, в частности, систем видеонаблюдения; они зачастую с помощью устройства видеозаписи могут лишь подтвердить факт вторжения после того, как он уже произошел.
Периметральная граница объекта является наилучшим местом для раннего детектирования вторжения, т.к. нарушитель взаимодействует в первую очередь с физическим периметром и создает возмущения, которые можно зарегистрировать специальными датчиками. Если периметр представляет собой ограждение в виде металлической решетки, то ее приходится перерезать или преодолевать сверху; если это стена или барьер, то через них нужно перелезть; если это стена или крыша здания, то их нужно разрушить; если это открытая территория, то ее нужно пересечь.

## Slide 3
1.2. Общие требования к объектовым охранным системам
Любая объектовая система охраны должна отвечать определенному набору критериев, некоторые из которых перечислены ниже:
Возможность раннего обнаружения нарушителя — еще до его проникновения на объект
Точное следование контурам периметра, отсутствие “мертвых” зон
По возможности скрытая установка датчиков системы
Независимость параметров системы от сезона (зима, лето) и погодных условий (дождь, ветер, град и т.д.)
Невосприимчивость к внешним факторам “нетревожного” характера — индустриальные помехи, шум проходящего рядом транспорта, мелкие животные и птицы
Устойчивость к электромагнитным помехам — грозовые разряды, источники мощных электромагнитных излучений и т.п.

## Slide 4
Ограждения периметра, отдельных участков территории
Ограждение подразделяется на основное, дополнительное и предупредительное. Ограждение должно исключать случайный проход людей (животных), въезд транспорта или затруднять проникновение нарушителей на охраняемую территорию, минуя контрольно-пропускной пункт (КПП). Ограждение должно выполняться в виде прямолинейных участков, с минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение и затрудняющих применение технических средств охраны. К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме зданий, являющихся продолжением периметра. Окна первых этажей этих зданий, выходящих на неохраняемую территорию должны оборудоваться металлическими решетками, а при необходимости – и металлическими сетками. Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также незапираемых дверей, ворот и калиток.

## Slide 5
1.3. Специфика применения объектовых охранных систем
Особенность периметральных систем состоит в том, что обычно они конструктивно интегрированы с ограждением и генерируемые охранной системой сигналы в сильной степени зависят как от физико-механических характеристик ограды (материал, высота, жесткость и др.), так и от правильности монтажа датчиков (выбор места крепления, метод крепления, исключение случайных вибраций ограды и т.п.). Очень большое значение имеет правильный выбор типа охранной системы, наиболее адекватно отвечающей данному типу ограды.
Такие системы используют, как правило, систему распределенных или дискретных датчиков, общая протяженность которых может составлять несколько километров. Такая система должна обеспечивать высокую надежность при широких вариациях окружающей температуры, при дожде, снеге, сильном ветре. Поэтому любая система должна обепечивать соответсвующую автоматическую адаптацию к погодным условиям и возможность дистанционной диагностики.
Любая объектовая охранная система должна легко интегрироваться с другими охранными системами, в частности, с системой видеонаблюдения.

## Slide 6
2. Типы объектовых охранных систем
По типу построения системы объектовой охранной сигнализации подразделяются на:
Неадресные – при попытке нарушения границ охраняемой территории в любом месте формируется общий сигнал тревоги;
Адресные – система позволяет определить конкретное место возникновения тревоги.
По степени заметности (скрытности)
Маскируемые СО, размещенные в грунте или в другой среде, имеют важное тактическое преимущество - идентификация их зоны обнаружения (ЗО) затруднена, что делает маловероятным вторжение нарушителя ухищренным способом, при котором резко уменьшается обнаружительная способность.
Немаскируемые СО, размещенные на поверхности земли, в целом более дешевые и практичные, их монтаж и замена в случае повреждений не представляет затруднений. Однако, возможна их идентификация для подготовленного (осведомленного) нарушителя, что увеличивает уязвимость блокируемого рубежа.
В свою очередь, немаскируемые СО можно подразделить на заградительные, незаградительные и лучевые.
В первом случае, чувствительным элементом (ЧЭ) является распределенная вдоль ЗО совокупность кабелей или проводов, размещенных на заграждении либо представляющих собой заграждение, которая препятствует нарушителю свободно проникнуть на охраняемый объект, и, по сути работы, подвергается механической деформации при вторжении.
Во втором случае, в незаградительных СО провода или кабели, распределенные вдоль рубежа и образующие ЧЭ, физически не препятствуют движению нарушителя, однако с их помощью формируется и контролируется электромагнитное поле, параметры которого изменяются при вторжении.
И наконец, лучевые СО характеризуются ЗО, сформированной компактным излучателем электромагнитного поля, параметры которого изменяются при вторжении и регистрируются компактным приемником. Они могут быть двухпозиционными или однопозиционными, в зависимости от того разделены или совмещены в одном блоке передатчик и приемник.

## Slide 7
По типу формирования сигналов о нарушителе
В активных СО нарушитель регистрируется при его взаимодействии со специально создаваемым физическим полем, например, радиолучом; в пассивных он обнаруживается по вносимому возмущению в существующее поле, например, в магнитное поле Земли (МПЗ). К преимуществам пассивных СО можно отнести меньшие массогабариты и энергопотребление, удовлетворение требованиям визуальной и радио маскировки. К преимуществам активных СО можно отнести в целом повышенную обнаружительную способность и помехоустойчивость, зависимость полезного сигнала от вида и состояния заграждения.
В зависимости от вида ЗО средства могут быть:
объемного (волюмометрического) или линейного (контактного) обнаружения;
повторяющие рельеф местности или распространяющиеся вдоль рубежа по лучу.
СО с объемной (трехмерной) зоной обнаружения обладают большей обнаружительной способностью, чем средства с ЗО в виде чувствительной линии, требующие физического контакта с нарушителем. Объемную зону труднее обойти, даже используя подручные средства. С другой стороны, СО с контактной зоной обнаружения нечувствительны к объектам, перемещающимся в непосредственной близости от заграждения (деревья при ветре, животные, транспорт), поэтому при прочих равных условиях обладают большей помехоустойчивостью.
СО, у которых ЗО распространяется вдоль рубежа по лучу, более просты в установке и обслуживании, однако требуют тщательной инженерной подготовки местности или платформы для установки (заграждение, стена сооружения). Они легче идентифицируются нарушителем. Чем сложнее конфигурация периметра и рельеф местности, тем меньше их эффективность, возможно появление «мертвых зон».
Средства со следованием рельефу местности обычно не нуждаются в проведении подготовительных ландшафтных работ, однако их установка и техническое обслуживание более дорогие.

## Slide 8
3. Типовые объектовые охранные системы
3.1 Емкостное периметровое средство обнаружения "РАДИАН-15МП"
Устройство предназначено для охраны периметров объектов с использованием различных сигнальных заграждений от козырькового типа до полноразмерных, выполенных из металлических решеток, сетки или проводов.
Установка сигнальных решетчатых, сетчатых заграждений осуществляется с применением переходников Д9-Р116, проводных сигнальных заграждений - с применением специальных стеклопластиковых стоек.
Принцип работы средства основан на регистрации изменения электрической емкости сигнального заграждения относительно "земли" при попытках нарушителя перелезть через это заграждение или разрушить его.

## Slide 9
Параметры | Радиан-14 | Радиан-14П | Радиан 15 МП
Максимальная длина охраняемого рубежа, м | 500 | 500 | 500
Напряжение электропитания, В | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 | 0,5 | 0,7
Габаритные размеры, мм | 320х215х95 | 170x120x55 | 115х90х55
Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 | от -50 до +50 | от -40 до +50
Сопротивление элементов СЗ относительно земли, не менее, кОм | 1 | 1 | 1
Дополнительные характеристики | цепи питания, дистанционного контроля и сигнальные цепи гальванически развязаны; имеется дистанционный контроль работоспособности |  | 
Технические характеристики средств о обнаружения "РАДИАН"

## Slide 10
3.2 Сигнализатор микроволновый движения "СМД-1,4П1"
Назначение, предназначен для охраны периметров и помещений, в т.ч. неотапливаемых (складов, ангаров и т.д.).
Принцип работы, оценка массы и скорости движения человека или группы людей при пересечении зоны обнаружения с последующей выдачей сигнала «тревоги».
Отличительные особенности от аналогов:
пониженная вероятность тревожных извещений при пересечении зоны обнаружения собаками и отсутствие тревожных извещений от мелких животных и птиц;
отсутствие "мертвых" зон;
возможность установки на одну опору одноименных блоков соседних участков;
простота монтажа и настройки (отсутствие юстировки);
возможность формирования рубежей охраны любой протяженности, синхронизация участков с СМД-1,4М1;
автоматическая регулировка уровня принимаемого сигнала;
микропроцессорная обработка сигнала;
возможность дистанционного контроля работоспособности сигнализатора;
наличие контроля доступа к органам настройки прибора;
степень защиты корпуса IP-65.

## Slide 11
3.3 Вибрационное средство обнаружения "Квартет-А"
Назначение: охрана периметров, оснащенных :
сетчатыми заграждениями высотой от 2,5 до 3,5 м типа «СЗВ -1», «СЗВ -2», «СЗВ-1М», «СЗВ-2М», включая ворота и калитки;
заграждениями козырькового типа «СЗВ-3», «СЗВ-4»;
Состав
блок электронный - 1 шт.;
чувствительный элемент (кабель ТППэп) - 1 к-т.;
комплект монтажных частей.
Принцип работы – регистрация чувствительным элементом (кабелем) вибраций сигнализационного заграждения при попытке преодолеть его путем перелаза, подкопа или разрушения сетчатого полотна.
Достоинства – адаптивный к условиям эксплуатации алгоритм обработки сигналов.

## Slide 12
3.4 Радиоволновое средство "Лиана"
Лиана – радиоволновое средство обнаружения на основе линии вытекающей волны
Назначение: Организация маскированных стационарных периметровых рубежей обнаружения
Принцип действия: Регистрация изменений электромагнитного поля, создаваемого в пространстве приемо-передающими излучающими кабелями, при пересечении рубежа нарушителем
Состав:
блок ПД 2 шт.
блок ПМ 2 шт.
коробка соединительная 1 шт.
кабель излучающий 4 шт.
Особенности:
объемная зона обнаружения, повторяющая рельеф местности и конфигурацию периметра;
возможность обеспечения визуальной скрытности;
высокая электромагнитная совместимость;
нечувствительность к сейсмическим помехам;
некритичность к растительности и нечувствительность к мелким животным и птицам;
отсутствие необходимости в специальных инженерных сооружениях на рубеже;
простота обслуживания