## Slide 1: «Технические средства защиты объектов»
Лекция №7
Системы охранного освещения, постовой связи, электропитания .
1-й учебный вопрос Системы охранного освещения
2-й учебный вопрос Виды постовой связи
3-й учебный вопрос Электропитание объектов охраны

## Slide 2: 1. Система охранного освещения Назначение системы охранного освещения - создание для персонала охраны необходимых условий при выполнении оперативных задач, а также обеспечение штатной работы системы телевизионного наблюдения в темное время суток и в условиях ограниченной видимости. Охранное освещение обеспечивает на Объекте освещенность, необходимую для видимости ограждения территории, периметра здания, зоны отторжения и путей обхода. В состав охранного освещения входит: - осветительные приборы; - кабельные и проводные сети; - аппаратура управления. Охранное освещение подразделяется на: 1. Основное охранное освещение: - входы в помещения, хранилища, КПП; - резервное охранное освещение, серверной, комнате охраны; - дополнительное охранное освещение при плохой видимости или при нарушении периметра. 2. Тревожное освещение: - дополнительное освещение участка территории охраны, на котором произошло тревожное событие; - светомаскировки маршрута передвижения сил охраны, выдвигаемых на задержание нарушителя; - создания дополнительной психологической нагрузки на нарушителя и его ослепление.

## Slide 3
Управление охранным освещением в автоматическом режиме обеспечивает:
- включение/выключение общего и дополнительного освещения по временному графику;
- интеграцию на программно-аппаратном и уровне с системами управления доступом и охранной сигнализации;
- работу в автономном режиме;
- информирование операторов о попытках несанкционированного доступа.

## Slide 4
Расчет системы охранного освещения периметра
Роль системы охранного освещения состоит не только в том, чтобы обеспечить на охраняемом объекте (в частности, в зоне периметра) освещенность, необходимую для ведения видеонаблюдения. Грамотно спроектированная система освещения – это еще и мощный психологический фактор, способный предотвратить вторжение на охраняемую территорию. Во-первых, хорошее освещение многократно повышает для преступников риск быть обнаруженными или задержанными. Во-вторых, с помощью освещения можно продемонстрировать сильные стороны физической защиты периметра и даже усилить видимость ее надежности.
Направление света
Не останавливаясь на психологических аспектах, давайте рассмотрим техническую сторону вопроса. Начнем с самого простого; как направить источники освещения? Тут все зависит от взаимного расположения охраняемого рубежа и пункта охраны.
Если пункт охраны располагается на охраняемой территории, то освещение направляют за пределы периметра под небольшим углом к линии горизонта. В этом случае сотрудники охраны хорошо видят потенциальных нарушителей и сами при этом остаются в тени.
Если же пункт охраны расположен за пределами периметра, освещение направляется внутрь охраняемой зоны; возможно, непосредственно на объект. Тогда охране хорошо будет виден любой объект, пытающийся пересечь ярко освещенное охраняемое пространство.
В любом случае грамотно реализованная система освещения должна обеспечивать обнаружение и постоянную видимость нарушителя с расстояния более 200 м.

## Slide 5
Система охранного освещения должна дополняться аварийным освещением, которое включается автоматически по сигналу тревоги от датчиков системы охраны периметра. Включением может управлять система сбора и обработки информации. При этом высвечивается зона, откуда поступил сигнал тревоги, а иногда и две соседние. Для аварийного освещения применяются прожектора ПЗС и лампы ДРЛ, ПКН, ПФС, обеспечивающие освещенность от 10 до 50 лк.
Что касается самой системы охранного освещения, то она, согласно нормативам, должна обеспечивать в ночное время освещенность от 2 до 5 лк (как правило, 3–4 лк). Этот уровень освещенности оптимален и для видеонаблюдения за периметром, и для срочных технических работ (поиска и устранения неисправностей).
Независимо от времени суток минимальная освещенность в горизонтальной плоскости на уровне земли или в вертикальной плоскости стены ограждения должна составлять не менее 0,5 лк.
При этом желательно позаботиться о том, чтобы была равномерно освещена полоса от 6 до 15 метров внутри охранной зоны периметра. Чтобы добиться этого, освещение рассчитывается так, чтобы конусы света перекрывали друг друга и образовывали сплошную полосу.

## Slide 6
Чтобы рассчитать освещенность от N источников в определенной точке, необходимо знать световую отдачу источников света; расстояние между каждым из них и освещаемым объектом; угол падения света. Светотехнический расчет основывается на законах распространения, отражения и поглощения излучения различных длин волн (лампы при этом рассматриваются как точечные источники света, а освещенные стены – как вторичные распределенные источники). Его проводят для группы характерных точек в несколько итераций с учетом чувствительности телекамер.
Освещенность в данной точке рассчитывают по следующей формуле:
(1)
где: E – освещенность в данной точке,
i – номер источника света,
N – общее количество источников света,
I – световая отдача источника,
φ – угол падения света от источника (угол между направлением на источник света и перпендикуляром к освещаемой поверхности),
R – расстояние от источника света до выбранной точки.

## Slide 7
Световая отдача источника I (лм) определяется следующим образом:
где η (лм/Вт) – коэффициент светоотдачи источника, P (Вт) – мощность лампы.
Коэффициент η зависит от типа и мощности ламп. Вот некоторые его значения.
Мощность лампы | Коэффициент светоотдачи
Лампы накаливания | 
60 Вт | 12 лм/Вт
150 Вт | 14 лм/Вт
Ртутные лампы высокого давления | 
125 Вт | от 38 лм/Вт
1000 Вт | до 50 лм/Вт

## Slide 8
Инфракрасная подсветка
ИК-подсветка применяется совместно с черно-белыми камерами и камерами «день/ночь». В зависимости от задач, которые возлагаются на подсветку, можно использовать ИК-излучатели с видимым или невидимым свечением. В первом случае длины излучаемых волн будут находиться в пределах от 715 до 800 нм, во втором случае – около 830 нм.
В качестве ИК-подсветки используются два типа осветителей: прожекторы с галогенными лампами накаливания и полупроводниковые ИК-осветители.
Галогенные лампы (с вольфрамовым излучателем) имеют спектральный максимум на длине волны 1 мкм, чем объясняется их довольно высокая эффективность. Для подавления видимой части спектра излучения можно использовать дисперсионные фильтры на основе ИК-стекол или (реже) интерференционные фильтры.
Дальность наблюдения
Мощность ИК-прожектора | Дальность наблюдения
500 Вт | 150–200 м
300 Вт | 80–120 м
50 Вт | 15–30 м
20 Вт | 5–15 м

## Slide 9
2. Системы постовой связи и тревожной сигнализации (СПС и ТС)
СПС и ТС представляет собой совокупность технических средств, обеспечивающих:
обмен речевой информацией между сотрудниками службы безопасности;
формирование извещения о тревоге, его передачу и прием.
СПС и ТС включает в себя:
оборудование оперативной связи (телефонные системы, радиостанции, пейджеры);
извещатели охранной сигнализации ручного действия и кнопки тревожного вызова;
распределительные и абонентские кабельные сети;
антенные устройства;
устройства бесперебойного электропитания.
СПС и ТС должны обеспечивать выполнение следующих функций:
прямую оперативную телефонную связь между подразделениями службы безопасности;
радиосвязь с подвижными оперативными группами (нарядами) службы безопасности по маршрутам их следования;
техническую связь при наладке и профилактике элементов комплекса ТСО;
прямую оперативную телефонную связь между начальником службы безопасности и администрацией объекта;
непрерывность действия и устойчивость в работе;
четкую и достаточную слышимость вызывных сигналов и разговора;
независимость работоспособности от состояния питающих электросетей.

## Slide 10
Системы постовой связи и тревожной сигнализации (СПС и ТС)
СПС и ТС представляет собой совокупность технических средств, обеспечивающих:
обмен речевой информацией между сотрудниками службы безопасности;
формирование извещения о тревоге, его передачу и прием.
СПС и ТС включает в себя:
оборудование оперативной связи (телефонные системы, радиостанции, пейджеры);
извещатели охранной сигнализации ручного действия и кнопки тревожного вызова;
распределительные и абонентские кабельные сети;
антенные устройства;
устройства бесперебойного электропитания.
СПС и ТС должны обеспечивать выполнение следующих функций:
прямую оперативную телефонную связь между подразделениями службы безопасности;
радиосвязь с подвижными оперативными группами (нарядами) службы безопасности по маршрутам их следования;
техническую связь при наладке и профилактике элементов комплекса ТСО;
прямую оперативную телефонную связь между начальником службы безопасности и администрацией объекта;
непрерывность действия и устойчивость в работе;
четкую и достаточную слышимость вызывных сигналов и разговора;
независимость работоспособности от состояния питающих электросетей.

## Slide 11
Аппараты постовой связи устанавливаются:
на всех постах охраны;
на рабочих местах операторов различных подсистем ТСО.
Розетки постовой телефонной связи должны устанавливаться по основному ограждению объекта, в локальных зонах безопасности и других местах, оговоренных заданием на проектирование системы.
Системой ТС должны оборудоваться:
КПП объекта и основные въезды на территорию объекта;
бюро пропусков;
рабочие кабинеты руководителей объекта;
помещения для хранения финансовых ценностей;
помещения для хранения документов конфиденциального характера;
помещения связи;
диспетчерские;
другие помещения, специально оговоренные ТЗ на проектирование системы.

## Slide 12
Датчики (кнопки, педали) тревожной сигнализации скрыто размещаются в непосредственной близости от рабочих мест сотрудников с учетом удобства пользования ими.
Индикаторы тревоги (звуковые и световые) системы тревожной сигнализации располагаются на центральном посту охраны (ЦПО) службы безопасности, откуда должна обеспечиваться реальная помощь сотрудникам подающим сигналы тревоги.
Оборудование ТС, устанавливаемое на ЦПО, должно обеспечивать непрерывную световую и звуковую сигнализацию тревоги вне зависимости от длительности сигналов, поступающих от датчиков системы. Сброс сигнализации может осуществляться только вручную оперативным дежурным ЦПО.
Сигналы ТС ряда объектов могут быть выведены через пульт внутренней охраны на пульт централизованного наблюдения, в дежурную часть ОВД (а где их нет, то, по согласованию, в пожарные или войсковые части, имеющие круглосуточное дежурство) по месту расположения объекта.

## Slide 13
3. Особенности электропитания объектов охраны
Система электропитания предназначена для электроснабжения аппаратуры ТСО и защиты ее от неполадок в сети.
Для обеспечения надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, технические средства охранной сигнализации, СКУД, СОТ, СПС и ТС и охранного освещения следует относить к электроприемникам I, а приводы ворот, шлагбаумов и турникетов - к электроприемникам II категории.
Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания, к числу которых относятся две секции шин одной или двух подстанций, каждая из которых в свою очередь подключена к независимому источнику питания с устройством автоматического ввода резерва (АВР). Секции шин при этом не должны быть связаны между собой или могут иметь связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций.
Электроприемники II категории обеспечиваются электроэнергией аналогично электроприемникам I категории, но без устройства АВР.
Для электроснабжения ТСО объектов особой важности и межрегионального значения должно использоваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервируемого источника питания - аварийной дизельной электростанции (АДЭС).
При наличии на объекте одного источника, для электропитания ТСО следует предусматривать аккумуляторные батареи (или резервные источники питания с встроенными аккумуляторными батареями), работающие в буферном режиме.
Емкость аккумуляторной батареи должна обеспечивать работу ТСО в течение не менее 1 суток в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги.